## Slide 1: Camión de Comida Móvil Entrenamiento para la Seguridad
Parte 5: Entrenamiento para el uso de extintores de fuego
Este material fue producido por el proyecto número SH-39170-SH2 de la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional.
Este material no necesariamente representa los puntos de vista o las normas del Departamento del Trabajo de los EE. UU.,
ni la mención de los nombres comerciales, productos comerciales, u organizaciones, implica la aprobación
por el Gobierno de los EE. UU.

## Slide 2: Objetivos
Al termino de este módulo, el aprendiz podrá:
Examinar la decisión de la EAP acerca de cómo los empleados pueden combatir los incendios o evacuar
Identificar los tres requisitos para que continue un incendio
Clasificar los tipos de incendios y sus características
Identificar los tipos de extintores de fuego necesarios para su negocio
Operar un extintor de fuego
Identificar las condiciones en las que NO se debe de combatir un incendio

## Slide 3: El Propósito de un Extintor de Fuego
Tiene 2 funciones:
El controlar o extinguir incendios pequeños o en etapa temprana y,
Proteger las rutas de evacuación que puedan ser bloqueadas directa o indirectamente por el humo o materiales en llamas.
Los extintores de fuego están diseñados para apagar o controlar los pequeños fuegos.
Si no se controlan inmediatamente, los pequeños fuegos pueden propagar sin control.
Las instalaciones necesitan tener el tipo y el lugar adecuado para los extintores de fuego como parte de un plan para la protección contra el fuego.

## Slide 4: Análisis: Planes de Acción para las Emergencias (PAE)
Decisión: ¿Deben de evacuar los empleados o estar preparados para combatir contra los pequeños incendios?
Este módulo abordara el Entrenamiento para los Extintores de Incendios para las personas autorizadas para usarlos.
 | Opción 1 | Opción 2 | Option 3
¿Quién usa los extintores de incendio? | Nadie | Solamente los trabajadores designados los pueden usar | Todos los trabajadores autorizados los pueden usar
¿Quién evacua? | Todos | Todos los que no están autorizados | Cualquier persona sin autorización
¿Se requiere el PAE, Prevención de Incendio y Entrenamiento? | Sí | Sí | Sí
¿Se requiere el entrenamiento para Extintores de Incendio? | No | Cada empleado autorizado debe de entrenar anualmente | Todos los empleados autorizados deben de entrenar anualmente
Requisitos adicionales | Los Extintores de Incendio son inspeccionados, probados, y mantenidos. |  | 
Notes: Recommendations can be found here: https://www.osha.gov/etools/evacuation-plans-procedures/eap/fight-or-flee
There is a 4th option: Extinguishers are provided but not intended for employee use. While this may be added to the list of options, it may just add confusion to the response needed, which is why it is not included here.

## Slide 5: Definiciones
OSHA
“Incendio en etapa incipiente” significa un fuego en la etapa inicial o comenzando que puede ser controlado o extinguido por los extintores de incendios portátiles, Clase II tubo vertical, o con sistemas pequeños de manguera sin tener la necesidad de usar ropa protectora o un aparato para respirar.
NFPA
“Incendio en etapa incipiente”
Un incendio ha sobrepasado la etapa incipiente cuando se requiere del uso de ropa de protección térmica o cuando se requiere un aparato de respiración autónomo…

## Slide 6: El Triángulo del Fuego: El Fuego Necesita 3 Elementos
El fuego requiere 3 Elementos:
Si se elimina uno  el fuego no puede sobrevivir
Combustible: Sin combustible se detiene un incendio.
Oxígeno: Sin suficiente oxígeno, un incendio no puede comenzar, y no puede continuar.
Calor: Sin suficiente calor un fuego no puede comenzar y no puede continuar.
Nuestra estrategia en el uso del Extintor de Incendio  Remover uno o más de estos elementos antes de que el fuego se pueda propagar sin control.
Notes: https://www.osha.gov/etools/evacuation-plans-procedures/emergency-standards/portable-extinguishers/about

## Slide 7: Cinco Categorías de Incendios
¿Cuál Esta Presente en su Operación?
SSí | No | Clase de Incendio | Materiales
 |  | Clase A de Incendios | Materiales combustibles (madera, tela, papel, hule y muchos plásticos)
 |  | Clase B de Incendios | Líquidos inflamables (gasolina, keroseno, propano, y alcoholes)
 |  | Clase C de Incendios | Equipo eléctrico
 |  | Clase D de Incendios | Metales (magnesio, sodio, litio)
 |  | Clase K de Incendios (Cocina) | Grasa/Aceites para Cocinar
¿Qué tan probable es que cada uno de estos estén presente en la mayoría de los Camiones de Comida?
Notes: https://www.osha.gov/etools/young-workers-restaurant-safety/cooking
Class D Fire Materials would be least likely to be found in Mobile Food Vehicles (MFVs)
Class A is most likely to be found in any business (paper at minimum)
The others may depend on the individual business

## Slide 8: Tipos de Extintores de Incendio
Los extintores tienen que corresponder con el tipo de riesgo presente
Tipos:
  Clase A – Madera, papel, plástico (Agua)
  Clase AB – Madera, papel, e inflamables (CO2)
  Clase BC – Inflamables + Eléctrico (CO2)
  Clase ABC – Multiuso (Polvo químico)
  Clase K – Fuegos de Cocina (químico liquido)
  Clase D – Incendios de Metales
¿Simplificar?
A
B
C
D
K
Notes: Failure to match the fire extinguisher to the hazard can be deadly
Example 1. Using a water-based extinguisher on a Class B or Class K Fire will cause it to spread (oil and water don’t mix) and may cause spattering due to rapid steam generation
Example 2. Using a water-based extinguisher on an electrical fire may result in electrocution, since water is a good conductor
Example 3. Reactive metals like sodium and lithium produce explosive hydrogen gas when contacting water

## Slide 9: Tipos de Extintores de Incendio
Los extintores tienen que corresponder con el tipo de riesgo presente
Tipos:
  Clase A – Madera, papel, plástico (Agua)
  Clase AB – Madera, papel, e inflamables (CO2)
  Clase BC – Inflamables + Eléctrico (CO2)
  Clase ABC – Multiuso (Polvo químico)
  Clase K – Fuegos de Cocina (químico liquido)
  Clase D – Incendios de Metales
A
B
C
K
Notes: Failure to match the fire extinguisher to the hazard can be deadly
Example 1. Using a water-based extinguisher on a Class B or Class K Fire will cause it to spread (oil and water don’t mix) and may cause spattering due to rapid steam generation
Example 2. Using a water-based extinguisher on an electrical fire may result in electrocution, since water is a good conductor
Example 3. Reactive metals like sodium and lithium produce explosive hydrogen gas when contacting water

## Slide 10: Clase de Extintor ABC
Multiuso
  Madera, papel
  Líquido inflamable
  Eléctrico
Contiene un químico en seco
El polvo retardante de incendios separa el combustible del oxigeno
El indicador de presión verifica el nivel de llenado
Nota: Es moderadamente corrosivo (Equipo Eléctrico)
A
B
C

## Slide 11: Clase de Extintor K
Clase K = Cocina
  Aceites para Cocinar/Grasas
  Requerido para todo el combustible sólido para cocinar y una caja para el fuego de 5 pies cúbicos o más (Sin importar si hay un extractor)
Mezcla de químicos secos y líquidos
  Conducto eléctrico
  Primero corte la electricidad al aparato
El indicador de presión indica que está lleno
Los incendios tienen una alta temperatura
    Los agentes enfrían y separan al combustible/oxigeno
K

## Slide 12: Lugar y Ubicación
Tiene que estar fácilmente accesible y visible en caso de incendio
  Cerca de la cocina, a no más de 30 pies (9 metros) de distancia
  La base tiene que estar a por lo menos 4 pulgadas (10 centímetros) del suelo
El extintor de fuego que pesa <40 lb. (más ligero)
    La parte superior del extintor no puede estar a más de 5 pies del suelo
El extintor de fuego que pesa >40 lb. (más pesado)
  La parte superior del extintor no puede estar a más de 3.5 pies (1.67 metros) del suelo

## Slide 13: Procedimientos para Responder a un Incendio
Si nadie está autorizado para usar un extintor de incendios, todos deberán de evacuar
Si alguien está autorizado para usar un extintor de incendios y entrenado para usarlo:
Suene la alarma, llame al departamento de bomberos
Identifique una ruta segura de evacuación antes de acercase al fuego
  No permita que el fuego, calor, o humo se interpongan entre usted y la
  ruta de evacuación
Seleccione el extintor de incendios adecuado
  Para usar un extintor de fuegos Clase K debe de cortar la electricidad al aparato
Descargue el extintor usando la técnica P.A.S.S.
Aléjese si el fuego que extinguió se reaviva
** Evacue inmediatamente si el extinguidor de incendios está vacío y el fuego continuo
**Evacue inmediatamente si el fuego ha progresado más allá de la etapa incipiente
Notes: These recommendations may differ from building fires
A second acronym is R.A.C.E.:
R.A.C.E
Rescue anyone in immediate danger of the fire
Alarm needs activated AND call fire response phone number
Contain fire by closing all doors in the fire area
Extinguish small fires. If fire cannot be extinguished, leave the area and close the door.

## Slide 14: ¿Es seguro combatir un incendio?
Criterios | Seguro | NO es Seguro
El tamaño del incendio | El fuego no se ha extendido Las llamas no son más altas que su cabeza | El fuego se ha extendido más allá de su origen Las flamas llegan al techo
Las condiciones del aire | Hay humo, pero tiene una vista clara del fuego No necesita equipo para respirar | El humo bloquea la vista del fuego Necesita equipo para respirar Una ruta de salida sin obstrucciones detrás de usted
Ruta de salida | La ruta de salida detrás de usted no es segura | La ruta de salida detrás de usted no es segura El incendio no ha sido contenido, se propaga
Si usted tiene la menor duda acerca de su habilidad para combatir el incendio o de las
condiciones presentes, ¡EVACUE INMEDIATAMENTE!

## Slide 15: Use E.A.P.B. para Incendios Pequeños
Extraiga Extraiga el perno.
Apunte Apunte el extinguidor de incendio.
Presione Presione la manija para liberar el agente extintor.
Barra Barra lateralmente a la base del incendio hasta apagarlo.
Vigile la zona.
Si el incendio se vuelve a encender, repita los pasos anteriores.

## Slide 16: Inspección, Mantenimiento, y Prueba
Su empleador es responsable de la inspección, mantenimiento, y prueba de los extintores de fuego portátiles en el trabajo
  Inspecciones mensuales
  Inspecciones anuales

## Slide 17: Inspecciones Mensuales
Verificar/Fecha | Descripción
 | ¿Está el Extintor de Fuego en el sitio designado?
 | ¿No hay obstrucción para el acceso o visibilidad?
 | ¿El indicador de presión indica que el extintor de fuego está completamente cargado (la aguja debe de estar en la zona verde)?
 | ¿Están el perno y el sello intactos?
 | ¿El extintor está en buenas condiciones y no tiene señales de daño físico, corrosión, o fuga?
*La etiqueta del extintor de incendios o documento/expediente electrónico
son aceptables
*Necesita: Mes/año de inspección y la persona que realiza las inspecciones

## Slide 18: Inspecciones Anuales
Anualmente:
Use un tercero para el control anual de mantenimiento.
Inspección anual del departamento de bomberos.
Asegúrese de una protección alternativa de seguridad cuando el extintor de incendios sea removido para el mantenimiento o recarga.
Prueba Hidrostática:
Esta es una técnica para checar la presión para la prueba de la fuerza y las fugas en las válvulas de presión similar en los cilindros de gas.
La prueba debe de ser hecha por alguien con un equipo/instalación apropiada.
Se debe de hacer cada 5-12 años dependiendo del extinguidor.

## Slide 19: Entrenamiento sobre el Uso del Extintor de Incendios
Los trabajadores que están autorizados tienen que recibir entrenamiento en cómo usar un extintor de incendios.
Este entrenamiento no se tiene que hacer con un incendio activo.
Nuestro entrenamiento comenzara en unos minutos.

## Slide 20: En Resumen:
Los PAE deben de describir si los trabajadores van a usar los extintores de incendio.
Los extintores de fuego solamente se deben de usar con pequeños incendios (incipientes) y cuando hay una ruta clara de salida.
Los tipos de extintores de incendio que se necesitan depende de los materiales presentes.
Para la mayoría de los camiones de comida, se necesita un extintor de Clase ABC (polvo seco), y probablemente un extintor de Clase K si están presentes aceites para cocinar.
El método E.A.P.B. debe de ser usado para extinguir los pequeños incendios.
Los trabajadores deben de ser entrenados para el uso de los extintores de incendios.